## Slide 1: Буксировка механических транспортных средств

## Slide 2
Каждому из вас рано или поздно доведётся быть «буксирующим» или «буксируемым». И тут очень важно правильно действовать.
Если вы просите, чтобы вас отбуксировали, не просто голосуйте, а держите буксировочный трос в руке. Теперь первый, кто остановится, тот и поможет.

## Slide 3
Если вас попросили отбуксировать.
Перво-наперво необходимо убедиться, что у буксируемого исправны тормоза и рулевое управление. Затем надо проинструктировать буксируемого.
Во-первых, пусть не забудет включить габаритные огни и аварийную световую сигнализацию.
Во-вторых, пусть всегда держит трос натянутым (и во время движения, и при остановке).
И, в-третьих, пусть помнит, что при неработающем двигателе не работает и вакуумный усилитель тормозов. Так что давить на педаль тормоза надо изо всех сил.
После этого можно трогаться, и вы, как опытный водитель, знаете, что при буксировке трогаться, и особенно тормозить, нужно очень-очень плавно.
опытный водитель соответствующего буксирующего транспортного средства должен иметь право на управление транспортными средствами в течение двух и более лет.

## Slide 4: Виды буксировки -гибкая сцепка -жесткая сцепка -частичная погрузка

## Slide 5
Гибкая сцепка
Жёсткая сцепка
Буксировка частичной погрузкой
Буксировка частичной погрузкой

## Slide 6
Первый вид буксировки – это буксировка на гибкой сцепке.
Длина буксировочного троса должна быть не менее 4-х метров, но не более 6-ти метров. При этом трос должен быть снабжён не менее чем двумя предупредительными устройствами в виде квадратных флажков с нанесёнными по диагонали красными и белыми полосами со световозвращающей поверхностью.
Во-вторых, надо знать, что такой способ буксировки не всегда применим:
Правила категорически запрещают буксировку на гибкой сцепке во время гололедицы – это опасно из-за малой дистанции между машинами.
И, конечно же, таким способом запрещено буксировать транспортное средство, если у него неисправны тормоза или рулевое управление.
Пассажирам разрешено находиться не только в салоне буксирующего, но и в салоне буксируемого легкового автомобиля.

## Slide 7
Материал может быть любой, кроме эластичных материалов

## Slide 8
200
200
50
Сигнальный флажок

## Slide 9
Буксирующий Буксируемый

## Slide 10
Буксировочный трос с крюками и
защитными карабинами

## Slide 15
При буксировке нужно учитывать вписываемость буксируемого ТС в повороты. Начинать
движение плавно без рывков, передачи переключать быстро.

## Slide 16
Для смягчения рывков трос зацеплять по диагонали

## Slide 17: Жесткая сцепка
такой буксировкой можно заниматься и в гололедицу, и можно
даже буксировать транспортное средство с неисправными тормозами, но масса буксируемого не должна быть более половины массы буксирующего.

## Slide 18
Расстояние между транспортными средствами при буксировке на жёсткой сцепке не должно превышать 4 метра. Однако длина сцепки не должна быть меньше половины ширины тягача, что позволяет избежать повреждения автомобилей при складывании поезда.

## Slide 19
Если конструкция сцепки позволяет буксируемому следовать по колее буксирующего тогда можно без водителя, при условии, что буксирующий минимум в 2раза тяжелее буксируемого.

## Slide 21: Частичная погрузка

## Slide 22
Одной из разновидностей такой буксировки является способ, при котором автомобиль-тягач оснащён специальным устройством, позволяющим вывесить либо передний, либо задний мост буксируемого автомобиля. При таком способе разрешается буксировать автомобиль с любой неисправностью, в том числе и с неисправной тормозной системой, и с несправным рулевым управлением.

## Slide 23
Нахождение людей (в том числе и водителя) в салоне буксируемого автомобиля запрещено! Ну, и конечно же, масса буксирующего должна быть как минимум в два раза больше массы буксируемого.

## Slide 24
Транспортные средства (ТС) с неисправным рулевым управлением, только методом частичной погрузки.

## Slide 26
Скорость при любом виде буксировки не более

## Slide 27
Буксирующий включает ближний свет фар или противотуманные фары в светлое время суток, а буксируемый аварийную световую сигнализацию. В тёмное время или при недостаточной видимости ещё габаритные фонари.

## Slide 28
если аварийная сигнализация неисправна или отсутствует на задней части ТС вывешивается знак аварийной остановки

## Slide 29
Буксировка запрещена, кроме ТС обслуживающих предприятия или граждан

## Slide 30
Запрещается буксировка 2-х и более ТС одновременно

## Slide 31
Запрещается перевозка людей в кузове буксируемого грузового ТС, в салоне буксируемого автобуса.

## Slide 32
Если мотоцикл трехколёсный, его можно использовать как в качестве буксирующего, так и в качестве буксируемого. Но буксировка двухколёсных мотоциклов запрещена! По той простой причине, что они неустойчиво ведут себя на малых скоростях.

## Slide 33
буксировка в гололёд на гибкой
сцепке запрещена

## Slide 34
Вопросы для самоконтроля
1. Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе Вам можно продолжить движение в населенном пункте?
1. Только по правой.
2. Только по левой.
3. По любой.

## Slide 35
2. Буксировка двухколесного мотоцикла разрешается:
1. Только если мотоцикл с боковым прицепом, а водитель соответствующего буксирующего транспортного средства имеет право на управление транспортными средствами в течение двух и более лет.
2. Если мотоцикл с боковым прицепом.
3. Если водитель соответствующего буксирующего транспортного средства имеет право на управление транспортными средствами в течение двух и более лет.
3. При буксировке на гибкой сцепке между буксирующим и буксируемым транспортными средствами должно быть обеспечено расстояние:
1. Не более 4 м.
2. От 4 до 6 м.
3. От 6 до 8 м.

## Slide 36
4. В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке?
1. Только на горных дорогах.
2. Только в гололедицу.
3. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
4. Во всех перечисленных случаях.
5. Можно ли буксировать автомобиль с недействующей тормозной системой, если фактическая масса этого автомобиля превышает половину фактической массы Вашего автомобиля?
1. Можно.
2. Можно только при скорости буксировки не более 30 км/ч.
3. Нельзя.

## Slide 37
6. Продолжить буксировку можно:
1. Только в направлении А.
2. Только в направлении Б.
3. В любом направлении из указанных.

## Slide 38
7. Разрешено ли перевозить людей в буксируемом легковом автомобиле?
1. Разрешено.
2. Разрешено только при буксировке на гибкой или жесткой сцепке.
3. Запрещено.
8. Разрешается ли перевозка людей в салоне легкового автомобиля, буксирующего неисправное транспортное средство?
1. Разрешается.
2. Разрешается только при буксировке на жесткой сцепке.
3. Запрещается.

## Slide 39
9. Разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного средства исправны тормоза и рулевое управление?
1. Разрешается.
2. Разрешается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки.
3. Запрещается.
10. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами при буксировке на жесткой сцепке?
1. Не более 4 м.
2. От 4 до 6 м.
3. От 6 до 8 м

## Slide 40
№ вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
№ ответа | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1